## Slide 1: Lorenzo Cattani S1096992 Nico Osimani S1092544
Image Classification on STM32
Università Politecnica delle Marche
Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e dell’Automazione
Sistemi Operativi Dedicati

## Slide 2
Introduzione
È stata implementata sulla scheda STM32F429I-DISC1 di STMicroelectronics un’intelligenza artificiale costituita da una rete neurale basata su VGG, e utilizzata per la classificazione di immagini fornite alla scheda attraverso una pennetta USB. Il programma è composto da due modalità:
una modalità di test che esegue la classificazione e calcola l'accuratezza del modello e il tempo di classificazione per ogni immagine
una modalità demo che mostra sullo schermo un'immagine alla volta e mostra la predizione ottenuta
È possibile passare da una modalità all'altra in fase di avvio tramite la pressione del bottone blu (USER) integrato sulla scheda.

## Slide 3
STM32F429I-DISC1
Microcontrollore | STM32F429ZIT6
Flash memory | 2 Mbytes
RAM | 256 Kbytes
Display | 2.4" QVGA TFT LCD
I/O | Micro-AB connector
Push-buttons | 1x user, 1x reset
SDRAM | 64 Mbit
In-circuit programmer & debugger | ST-LINK/V2-B
Giroscopio | ST-MEMS I3G4250D
Alimentazione | Mini-usb 3.3/5V

## Slide 4
STM32F429I-DISC1

## Slide 5
STM32F429I-DISC1
Per programmare la scheda tramite ST-LINK/V2-B è necessario:
Assicurarsi che i jumper CN4 e JP3 siano inseriti
Alimentare la scheda tramite il connettore USB mini-B
Verificare che i led LD2 (PWR) e LD1 (COM) siano accesi

## Slide 6
Strumenti software
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti software per la realizzazione del progetto:
STM32CubeIDE
X-CUBE-AI
Google Colab
Librerie Python:
  TensorFlow
  NumPy
  Scikit-learn
Librerie C:
  libjpeg

## Slide 7
STM32CubeIDE
STM32CubeIDE è una piattaforma di sviluppo C/C++ con configurazione delle periferiche, generazione di codice, compilazione di codice e funzionalità di debug per microcontrollori e microprocessori STM32. Si basa sul framework Eclipse e sulla toolchain GCC per lo sviluppo e GDB per il debug. STM32CubeIDE integra le funzionalità di configurazione e creazione di progetti da STM32CubeMX.

## Slide 8
X-CUBE-AI
X-CUBE-AI è un pacchetto di espansione STM32Cube che estende le capacità di STM32CubeMX con la conversione automatica di algoritmi di intelligenza artificiale pre-addestrati, inclusi i modelli di rete neurale e di machine learning.

## Slide 9
Addestramento modello
Il modello è stato addestrato utilizzando il dataset CIFAR-10. Il dataset CIFAR-10 è composto da 60000 immagini a colori 32x32 divise in 10 classi, con 6000 immagini per classe. Il dataset è diviso in 50000 immagini di allenamento e 10000 immagini di test. Il training è stato eseguito dividendo il dataset in batch da 128 immagini ciascuno. È stata eseguita una data augmentation sulle immagini prima dell’addestramento. A ogni immagine sono stati aggiunti 8 pixel di padding, poi è stato eseguito un crop random per ridimensionare l’immagine a 32x32, e infine è stata modificata la luminosità in maniera casuale.

## Slide 10
La rete neurale
La rete neurale utilizzata per l’addestramento è una rete basta su VGG. Si è partiti da una VGG16, togliendo alcuni layer e modificando la dimensione dei kernel si è arrivati alla rete finale utilizzata. Il numero totale di parametri del modello ammonta a 402986. L’accuracy ottenuta in fase di test con il CIFAR-10 è 84.00%
Seguendo l’ordine di applicazione:
2 strati 3 x 3, 32 kernel
2 strati 3 x 3, 64 kernel
1 strato 3 x 3, 128 kernel
Layer convoluzionali
Seguendo l’ordine di applicazione:
1 strato di dimensione 2048
1 strato di dimensione 128
Layer fully connected
Totale di 3 max pooling 2 x 2, con passo pari a 2
Layer pooling
Sofmax
Funzione di attivazione dell’ultimo strato, utilizzata per la classificazione
Funzione softmax
S
P
FC
C
RGB di dimensioni 32x32

## Slide 11
Funzionamento
Vengono riportate alcune parti di codice rilevanti per il funzionamento. Le seguenti sezioni di codice sono presenti nel file main.c

## Slide 12
Funzionamento: selezione modalità

## Slide 13
Funzionamento: demo mode

## Slide 14
Funzionamento: test mode

## Slide 15: Lorenzo Cattani S1096992 Nico Osimani S1092544
Grazie per l’attenzione!!